附件3

各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量* | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 5000千卡/千克 | 0.7143千克标准煤/千克 |
| 洗精煤 | 6300千卡/千克 | 0.9000千克标准煤/千克 |
| 其他洗煤 |
| 洗中煤 | 2000千卡/千克 | 0.2857千克标准煤/千克 |
| 煤泥 | 2000-3000千卡/千克 | 0.2857-0.4286千克标准煤/千克 |
| 焦炭 | 6800千卡/千克 | 0.9714千克标准煤/千克 |
| 原油 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 燃料油 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 汽油 | 10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
| 煤油 | 10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
| 柴油 | 10200千卡/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 |
| 液化 石油气 | 12000千卡/千克 | 1.7143千克标准煤/千克 |
| 炼厂干气 | 11000千卡/千克 | 1.5714千克标准煤/千克 |
| 天然气 | 9310千卡/立方米 | 1.3300千克标准煤/立方米 |
| 焦炉煤气 | 4000-4300千卡/立方米 | 0.5714-0.6143 千克标准煤/立方米 |
| 其他煤气 |
| 发生煤气 | 1250千卡/立方米 | 0.1786千克标准煤/立方米 |
| 重油催化 裂解煤气 | 4600千卡/立方米 | 0.6571千克标准煤/立方米 |
| 重油热裂解煤气 | 8500千卡/立方米 | 1.2143千克标准煤/立方米 |
| 焦碳制气 | 3900千卡/立方米 | 0.5571千克标准煤/立方米 |
| 压力气化煤气 | 3600千卡/立方米 | 0.5143千克标准煤/立方米 |
| 水煤气 | 2500千卡/立方米 | 0.3571千克标准煤/立方米 |
| 炼焦油 | 8000千卡/千克 | 1.1429千克标准煤/千克 |
| 粗苯 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 热力(当量) | 0.03412千克标准煤/106焦 |
| 电力 | 上年度国家统计局发布的发电煤耗* |

注1：此表平均低位发热量用千卡表示，如需换算成焦耳，只需乘4.1816即可；

2：本年度申报的项目，电力折算系数选取0.000330tce/kWh。