附件

## 2021年合同能源管理项目典型案例名单

| 序号 | 项目名称 | 技术单位 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京福田康明斯发动机有限公司压缩空气系统节能项目 | 北京中竞国际能源科技有限公司 | 本项目从产气端、输气管网、用气端对北京福田康明斯发动机有限公司的压缩空气系统进行智慧化节能改造。采用节能效益分享型模式进行，截至目前已稳定运行超过一年，实现系统整体年节电率超过27.7%，具有节能收益高，投资回收期短，可复制性强，运行稳定的特点，有良好的节能示范效应。 |
| 2 | 同方节能装备石家庄补燃型大温差换热机组项目 | 同方节能装备有限公司 | 本项目综合考虑设计、建设和供暖运行等因素，在原有供热系统中加装了多台吸收式补燃型大温差换热机组以提高热利用效率。改建过程中，原2024万㎡的供热官网中的绝大部分（1777万㎡）可利用现有一次管网进行供热，节约了大量改建资源。项目运行后，相当于关停锅炉设施500余兆瓦，可实现年节能量305.17万吉焦。 |
| 3 | 中盐安徽红四方股份有限公司利用蒸汽冷凝液余热深度制冷项目 | 安徽普泛能源技术有限公司 | 本项目将回收乙二醇生产中产生的132℃的高温蒸汽冷凝液作为热力驱动，利用多元复合工质的新型吸收式制冷系统制取生产过程中所需的-20.2℃低温冷源。项目运行后，可实现利用蒸汽冷凝液余热深度制冷，达到螺杆压制制冷设备停运备用、节约能源的目的，年节能效益732万元。 |
| 4 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司连续重整装置四合一加热炉余热回收改造合同能源管理项目 | 中石化节能技术服务有限公司 | 本项目通过增加余热回收系统、使用低氮燃烧器等方式，对中国石化青岛炼油化工公司的180万吨/年连续重整装置进行节能改造，大幅提高加热炉热效率，降低烟气排放氮氧化物浓度，使排烟温度从改造前的249℃下降到现在的80℃，实现年节能效益1044万元。 |
| 5 | 青岛西海岸新区机关事务服务中心（市民服务中心）合同能源管理项目 | 山东盛帆蓝海电气有限公司 | 本项目通过改造青岛市黄岛区市民服务中心办公楼的给排水系统、供配电系统、暖通系统、照明系统、冷热源系统和动力系统，完成了对市民服务中心的总体节能改造。系统整体年综合节能率为20.63%，年节能效益36万元。 |
| 6 | 中铁诺德广场三期空调制冷系统节能改造项目 | 北京合创三众能源科技股份有限公司 | 本项目中铁诺德广场三期空调系统进行节能改造，通过加装自动控制及三众的云平台系统实现其空调系统系统运行从手动到自动的转变、从孤岛到协同作业的转变、从粗放管理到精细化运行的转变，并获得了20%的节能率，年节能效益52万元。 |
| 7 | 烟台国际机场集团有限公司烟台机场暖通空调系统运行节能优化改造项目 | 易科智控科技（北京）有限公司 | 本项目采用节能效益分享型合同能源管理模式，应用易科智能专家系统 对烟台机场的暖通空调系统进行管控。在系统中引入了水力平衡调试、气流组织改善、运行策略优化和分时分区工热等节能措施，项目改造完成后于 2018 年制冷季开始正式投入运行。依托此管控系统，2019 制冷季节能率达到 34.5%，2019-2020 供暖季节能率达到 18.44%。 |
| 8 | 哈尔滨医科大学附属第三医院建筑节能改造合同能源管理项目 | 长沙远大建筑节能有限公司 | 哈尔滨医科大学附属第三医院，始建于1972年，年诊治54.4万人次，年空调能耗超过2000万/年。长沙远大建筑节能公司，采用外墙保温、外窗保温、冷热源设备改造和引入建筑能耗监控系统等手段，对该医院进行了节能改造，年节省费用355万元。 |
| 9 | 成都新希望高新皇冠假日酒店能源费用托管项目 | 北京煦联得节能科技股份有限公司 | 本项目采用合同能源管理方式提供能源托管服务。本项目中央空调系统优化及热回收改造、太阳能集热综合利用、LED照明改造等手段。项目实施后该建筑的用能效率大大提高，电能的综合用能效率提高了22%左右，燃气的综合用能效率提高了35%左右，每年可节约电能194.62万千瓦时，节约燃气47.71万立方米。 |
| 10 | 荣县智能城市物联网平台建设及路灯节能升级改造项目 | 四川能投智慧城市投资有限公司 | 本项目针对荣县城区范围内4341盏路灯进行整体节能改造；对大佛寺、新生街、南街、环城东路等路段范围内293盏路灯予以排危改造；对行政广场，首义广场，凤鸣广场、大佛市4个区域内实施WiFi覆盖及物联网大数据平台建设。改建后的照明系统配光分布合理，能有效提高照明效率，减少电能损耗，年节能效益351.6万元。 |